## Slide 1: Bachelorarbeit
Ernesto Walter
Ontologie-basierte Modellierung von Gebäudeenergiesystemen und automatisierte Erstellung der Semantik von Simulationsmodellen für den Einsatz in IoT Systemen

## Slide 2: Einführung - Kontext
Simulationstechnik
Optimierung des Energieverbrauchs
Hardware-in-the-loop (HiL)
Simulationsmodell, DZWi
Gebäudeenergiesystem
Modellierung
Experimente, Analyse
Realitätsnahe Testung
Anwendung der
Erkenntnisse
Anpassung

## Slide 3: Einführung – Ziel der Arbeit
Einsatz von IoT (HiL, Smart Homes)
Benötigt Datenmodell
Probleme:
  Große Datenmengen → fehlende Semantik
  Hoher manueller Aufwand
  Keine Einbindung von Simulationsmodellen
Ziel der Arbeit:
Semantisches Datenmodell und Framework für die Verwendung des Modells
Internet der Dinge (IoT)

## Slide 4: Einführung – Ziel der Arbeit
Entwicklung eines Modells für den Einsatz in IoT Systemen
Modell basiert auf einer existierenden Ontologie
Software Tools zur Erstellung, Bearbeitung, Exportierung und Anwendung des Modells
Automatisches Mapping von Simulationsmodellen
Ziel der Arbeit:
Semantisches Datenmodell und Framework für die Verwendung des Modells

## Slide 5: Verwendete Technologien
FIWARE
SPS
Dymola (AixLib)
FMU
Brick
Python (fmpy, FiLiP, pyqt)

## Slide 6: Methodik – Auswahl einer Ontologie
Kandidaten:
  SAREF
  IFC
  Brick
  BOT
  Project Haystack

## Slide 7: Methodik – Auswahl einer Ontologie
Quelle: https://docs.brickschema.org/intro.html
Modeling Support | Brick | Project Haystack | IFC | BOT | SAREF
HVAC Systems | Yes | Yes | Yes | No | No
Lighting Systems | Yes | Partial | Yes | No | No
Electrical Systems | Yes | Yes | Yes | No | No
Spatial Information | Yes | No | Yes | Yes | No
Sensor Systems | Yes | Yes | Generic | No | Yes
Control Relationships | Yes | No | Generic | No | No
Operational Relationships | Yes | No | Generix | No | No
Formal Definitions | Yes | No | Yes | Yes | Yes

## Slide 8: Methodik – Auswahl einer Ontologie
Kandidaten:
  SAREF
  IFC
  Brick
  BOT
  Project Haystack
Wahl: Brick
  Bietet den größten Modeling Support für Gebäude
  Einfache Struktur
  Nützliche Tools (Viewer, python package)

## Slide 9: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE

## Slide 10: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE
Electric_Boiler

## Slide 11: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE
Electric_Boiler

## Slide 12: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE
Electric_Boiler
HVAC_System
isPartOf

## Slide 13: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE
Electric_Boiler
HVAC_System
isPartOf
Command
Thermal_Power_Sensor
regulates
measures

## Slide 14: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE
Electric_Boiler
HVAC_System
isPartOf
Command
Thermal_Power_Sensor
regulates
measures

## Slide 15: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE
Electric_Boiler
HVAC_System
isPartOf
Command
Thermal_Power_Sensor
regulates
measures

## Slide 16: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE
Definiere in FIWARE anlegbare Entitäten
  Eigenschaften von GES:
    Entitäten
    Attribute
    Beziehungen
    Sensoren, Aktuatoren
Beschreibe alle Entitäten und Eigenschaften durch Brick Elemente
Füge fehlende Definitionen hinzu (z.B. Heat_Pump)

## Slide 17: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 18: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 19: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 20: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 21: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 22: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 23: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)

## Slide 24: Methodik: Fiware Brick Entities Manager
FiBEM: Software Tool zur Erstellung, Bearbeitung, Exportierung und Anwendung des Modells.

## Slide 26: Methodik: Fiware Brick Entities Manager
FiBEM: Software Tool zur Erstellung, Bearbeitung, Exportierung und Anwendung des Modells.
Erstellung und Bearbeitung:
  Entitäten hinzufügen/löschen
  Relationships hinzufügen/löschen
  Relationships automatisch erstellen
  Entitäten/Relationships aus FMU Dateien auslesen
  Devices (Sensoren/Aktuatoren) hinzufügen/löschen
  Entity-Relationship-Modell speichern/öffnen

## Slide 27: Methodik: Fiware Brick Entities Manager
FiBEM: Software Tool zur Erstellung, Bearbeitung, Exportierung und Anwendung des Modells.
Anwendung:
  Modell als JSON exportieren
  Ontologie exportieren (speichert visualisierbares turtle file)
  Modell in FiWARE anlegen
    Konfiguriert Dienste zur Kommunikation mit Entitäten

## Slide 28: Methodik: Mapping von FMU Dateien
Input: FMU Modell

## Slide 29: Methodik: Mapping von FMU Dateien
Input: FMU Modell
Analyse mit Fmpy

## Slide 30: Methodik: Mapping von FMU Dateien
Input: FMU Modell
Analyse mit Fmpy
Erstellen von erkannten Entitäten in FiBEM

## Slide 31: Methodik: Mapping von FMU Dateien
Input: FMU Modell
Analyse mit Fmpy
Erstellen von erkannten Entitäten in FiBEM
Weitere Verwendung:
  Anlegen in FIWARE
  Ontologie Datei speichern

## Slide 32: Ergebnisse
Neue Möglichkeiten:
  Semantik von IoT Daten durch Ontologie gegeben
  Einfache Handhabung großer Datenmengen
  Modulare Erstellung von Gebäudeenergiesystem-Modellen
  Automatisierte Funktionen

## Slide 33: Ausblick
Weiterentwicklung von Ontologien
Erweiterung des Datenmodells
Anwendung in weiteren IoT Plattformen
Automatisierung neuer Funktionen (z.B. CRUD Operations)
Standardisierung von Simulationsmodellen im Gebäudesektor
Einsatz von IoT im Gebäudesektor für energieeffizienten Betrieb

## Slide 34: Referenzen
[1] | https://fiware-tutorials.readthedocs.io/en/latest/index.html
[2] | https://brickschema.org/
[3] | https://www.ebc.eonerc.rwth-aachen.de/cms/E-ON-ERC-EBC/Forschung/Ausstattung/Hardware-in-the-loop/~mfig/Hardware-in-the-Loop-Pruefstand-HiL2/

## Slide 35
All our work, our whole life is a matter of semantics.
Ernesto.Walter@eonerc.rwth-aachen.de