## Slide 1: Bachelorarbeit
Ernesto Walter
Ontologie-basierte Modellierung von Gebäudeenergiesystemen und automatisierte Erstellung der Semantik von Simulationsmodellen für den Einsatz in IoT Systemen

## Slide 2: Einführung - Kontext
Simulationstechnik
Optimierung des Energieverbrauchs
Hardware-in-the-loop (HiL)
Simulationsmodell, DZWi
Gebäudeenergiesystem
Modellierung
Experimente, Analyse
Realitätsnahe Testung
Anwendung der
Erkenntnisse
Anpassung

## Slide 3: Einführung – Ziel der Arbeit
Ziel der Arbeit:
Semantisches Datenmodell und automatisierte Methoden der Erstellung und Anwendung des Modells
Internet der Dinge (IoT)
Einsatz von IoT (HiL, smart homes):
  Monitoring und intelligente Regelung
Probleme:
  Große Datenmengen ohne Semantik
  Hoher manueller Aufwand
Benötigt:
  Standardisiertes Datenmodell
  Automatisierte Erstellung des Datenmodells je nach Anwendungsfall
  Software Tools zur einfachen Handhabung der Daten

## Slide 4: Einführung – Ziel der Arbeit
Ziel der Arbeit:
Semantisches Datenmodell und automatisierte Methoden der Erstellung und Anwendung des Modells
Gebäude Modell für den Einsatz in IoT Systemen
Basiert auf existierender Ontologie
Software Tools zur Erstellung, Bearbeitung, Exportierung und Anwendung des Modells
Erstellung der Semantik von Simulationsmodellen

## Slide 5: Auswahl einer Ontologie
Quelle: https://docs.brickschema.org/intro.html
Modeling Support | Brick | Project Haystack | IFC | BOT | SAREF
HVAC Systems | Yes | Yes | Yes | No | No
Lighting Systems | Yes | Partial | Yes | No | No
Electrical Systems | Yes | Yes | Yes | No | No
Spatial Information | Yes | No | Yes | Yes | No
Sensor Systems | Yes | Yes | Generic | No | Yes
Control Relationships | Yes | No | Generic | No | No
Operational Relationships | Yes | No | Generix | No | No
Formal Definitions | Yes | No | Yes | Yes | Yes

## Slide 6: Auswahl einer Ontologie
Kandidaten:
  SAREF
  IFC
  Brick
  BOT
  Project Haystack
Wahl: Brick
  Bietet den größten Modeling Support für Gebäude
  Einfache Struktur
  Nützliche Tools (Viewer, python package)

## Slide 7: Verwendete Technologien
FIWARE
Dymola (AixLib)
FMU
Brick
Python (fmpy, FiLiP, Pyqt5)

## Slide 8: FIWARE
Framework zur Realisierung intelligenter Anwendungen
Open Source
Context, Processing,
Analysis, Visualization
Core Context Managament
(Context Broker)
Interface to IoT, Robotics and third party systems
Deployment Tools
Data/API Management
Publication Monetization

## Slide 9: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Electric_Boiler
A closed, pressure vessel that uses electricity for heating water or other fluids to supply steam or hot water for heating, humidification, or other applications.
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE

## Slide 10: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Electric_Boiler
A closed, pressure vessel that uses electricity for heating water or other fluids to supply steam or hot water for heating, humidification, or other applications.
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE

## Slide 11: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Electric_Boiler
HVAC_System
isPartOf
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE

## Slide 12: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Electric_Boiler
HVAC_System
isPartOf
Command
Thermal_Power_Sensor
regulates
measures
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE

## Slide 13: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Electric_Boiler
HVAC_System
isPartOf
Command
Thermal_Power_Sensor
regulates
measures
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE

## Slide 14: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Electric_Boiler
HVAC_System
isPartOf
Command
Thermal_Power_Sensor
regulates
measures
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE

## Slide 15: Methodik: Brick Modell für den Einsatz in FIWARE
Grundlage: Brick Ontologie
Noch nicht anwendbar in FIWARE
Definiere in FIWARE anlegbare Entitäten
  Eigenschaften von GES:
    Entitäten
    Attribute
    Beziehungen
    Sensoren, Aktuatoren
Beschreibe alle Entitäten und Eigenschaften durch Brick Elemente
Füge fehlende Definitionen hinzu (z.B. Heat_Pump)

## Slide 16: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 17: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 18: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 19: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 20: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 21: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)
Beispiel: Wärmepumpe

## Slide 22: Methodik: Fiware Brick Entities Model (FiBEM)

## Slide 24: Methodik: Fiware Brick Entities Manager
FiBEM: Software Tool zur Erstellung, Bearbeitung, Exportierung und Anwendung des Modells
Erstellung und Bearbeitung:
  Entitäten hinzufügen/löschen
  Relationships hinzufügen/löschen
  Relationships automatisiert erstellen
  Entitäten/Relationships von FMU Modellen erkennen
  Devices (Sensoren/Aktuatoren) hinzufügen/löschen
  Entity-Relationship-Modell speichern öffnen

## Slide 25: Methodik: Fiware Brick Entities Manager
FiBEM: Software Tool zur Erstellung, Bearbeitung, Exportierung und Anwendung des Modells
Anwendung:
  Modell als JSON exportieren
  Ontologie exportieren (visualisierbares turtle file)
  Modell in FIWARE anlegen
    Konfuration der Dienste zur Kommunikation mit Entitäten

## Slide 26: Methodik: Semantik von FMU Modellen
Input: FMU Modell

## Slide 27: Methodik: Semantik von FMU Modellen
Input: FMU Modell
Analyse mit Fmpy
  Prüfe Modellnamen Variablen
  Suche Übereinstimmung mit Schlüsselwörtern

## Slide 28: Methodik: Semantik von FMU Modellen
Input: FMU Modell
Analyse mit Fmpy
  Prüfe Modellnamen Variablen
  Suche Übereinstimmung mit Schlüsselwörtern
Erstelle erkannte Entitäten in FiBEM

## Slide 29: Methodik: Semantik von FMU Modellen
Input: FMU Modell
Analyse mit Fmpy
  Prüfe Modellnamen Variablen
  Suche Übereinstimmung mit Schlüsselwörtern
Erstelle erkannte Entitäten in FiBEM
Weitere Verwendung:
  Anlegen in FIWARE
  Ontologie speichern

## Slide 30: Ergebnisse
Standardisierung
Interpretierbarkeit
Vergleichbarkeit
Austausch
Automatisierung
FiBEM: Standard zur Beschreibung von Gebäuden in IoT Anwendungen
Standardisierung unabdingbar in IoT Technologie
IoT: Einsatz für den energieeffizienten Betrieb von Gebäuden
Semantik von Gebäudedaten gegeben

## Slide 31: Ergebnisse
Automatisierung
FiBEM Software Tool:
  Automatisierte Erstellung von Datenmodellen
  Automatisierte Anwendung von Datenmodellen in FIWARE
  Reduktion des manuellen Aufwands
  Effizienter Workflow

## Slide 32: Diskussion und Ausblick
Ontologien sind nicht perfekt
  Weiterentwicklung notwendig
Fehlende Standardisierung wird deutlich
  Analyse von Simulationsmodellen schwierig ohne definierten Standard
Anpassung der Methodik auf weitere IoT Plattformen
Automatisierung neuer Funktionen
  CRUD Operationen für bereits angelegte Systeme
Erweiterung von FiBEM
Einsatz standardisierten Datenmodellen in IoT Systemen realer Gebäude
  Energieeffizienter Betrieb

## Slide 33: Referenzen
[1] | https://fiware-tutorials.readthedocs.io/en/latest/index.html
[2] | https://brickschema.org/
[3] | https://www.ebc.eonerc.rwth-aachen.de/cms/E-ON-ERC-EBC/Forschung/Ausstattung/Hardware-in-the-loop/~mfig/Hardware-in-the-Loop-Pruefstand-HiL2/
[4] | https://www.fiware.org/catalogue/
[5] | https://fmi-standard.org/
[6] | https://www.ebc.eonerc.rwth-aachen.de/go/id/obmj
[7] | https://fmpy.readthedocs.io/en/latest/tutorial/
[8] | https://docs.microsoft.com/de-de/azure/digital-twins/concepts-ontologies

## Slide 34
All our work, our whole life is a matter of semantics.
- Felix Frankfurter
Ernesto.Walter@eonerc.rwth-aachen.de